## Slide 1: Composants électroniques passifs
Symbole et Notation |  |  | 
Fonction | Limite le courant | Accumulateur de charges | Accumulateur de courant
Apparence | Tr. 3 | Tr. 10 | Tr. 15
Unités | Ohm (W) | Farad (F) | Henry (H)
Autres Spécifications | Puissance max (W) Tolérance (%) | Tension max (V) Tolérance (%) | Courant max (A) Tolérance (%)
Identification de valeur | Couleur (Tr. 6) Code (Tr. 7) | Tr. 12 | Tr. 16
Valeur | Tr. 8 | Tr. 13 | 
Valeurs typiques | mW à dizaines MW | pF à milliers F | nH à dizaines mH
Resistance | Condensateur | Inducteur
Notes: In future add picture of the people (Ohm, Farad and Henry) to honour them
See the typical range: higher-to-lower ratio is 1 million in all three cases

## Slide 2: Composants électroniques passifs II
Version variable | Slide 5 | Slide 11 | Slide 15
Symbole et Notation |  |  | 
Relationship entre tension et courant | (Loi d’Ohm) | (Loi de Faraday) | (Loi de Lenz)
Équivalence pour combinaisons | Tr. 17 | Tr. 17 | Tr. 17
Resistance | Condensateur | Inducteur
Pour plus d’info: http://training.ipc.org/demos/pdf/drm18g.pdf
and http://www.kpsec.freeuk.com/solder.htm
Notes: Variable one is represented with an arrow crossing the original symbol
Some cases capacitor has polarity
In future, add other variations of symbols

## Slide 3: Exemples de résistances
http://www.wordiq.com/definition/Resistor
(Dimension physiques plus grandes = puissance dissipée plus grande)
Through-hole Resistors
SMD
Source: Basic Electronics, Bernard Grob
Notes: This session only focuses on ohms law

## Slide 4: Examples de résistances
Tailles des composants SMD passifs:
  01005 (0402 metric) : 0.016" × 0.008" (0.4 mm × 0.2 mm)
        Typical power rating for resistors 1/32 Watt
  0201 (0603 metric) : 0.024" × 0.012" (0.6 mm × 0.3 mm)
        Typical power rating for resistors 1/20 Watt
  0402 (1005 metric) : 0.04" × 0.02" (1.0 mm × 0.5 mm)
        Typical power rating for resistors 1/16 Watt
  0603 (1608 metric) : 0.063" × 0.031" (1.6 mm × 0.8 mm)
        Typical power rating for resistors 1/16 Watt
  0805 (2012 metric) : 0.08" × 0.05" (2.0 mm × 1.25 mm)
        Typical power rating for resistors 1/10 or 1/8 Watt
  1206 (3216 metric) : 0.126" × 0.063" (3.2 mm × 1.6 mm)
        Typical power rating for resistors 1/4 Watt
  1806 (4516 metric) : 0.177" × 0.063" (4.5 mm × 1.6 mm)
  1812 (4532 metric) : 0.18" × 0.12" (4.5 mm × 3.2 mm)
        Typical power rating for resistors 1/2 Watt
  2010 (5025 metric) : 0.2" × 0.1" (5.0 mm × 2.5 mm)
  2512 (6332 metric) : 0.25" × 0.12" (6.35 mm × 3.0 mm)
Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology
Notes: This session only focuses on ohms law

## Slide 5: Exemples de résistances variables (potentiomètres)
Notes: This session only focuses on ohms law

## Slide 6: Code de couleur des résistances
http://www.oilfield.de/download/techtabs/electron/ccode001.pdf
Outil en ligne : http://www.samengstrom.com/nxl/3660/4_band_resistor_color_code_page.en.html
Note: Une résistance avec une seule bande noire a pour valeur 0 Ohm
Notes: This session only focuses on ohms law

## Slide 7
Pour un fil d’un matériau donné
Résistance
l= longueur (m)
A : section (m2)
 : résistivité (.m)
Material  Usage
argent 1.6x10-8 conducteur
cuivre 1.7x10-8 conducteur
aluminium 2.8x10-8 conducteur
or 2.5x10-8 conducteur
carbone 4.1x10-5 semiconducteur
Germanium 47x10-2 semiconducteur
silicium 6.4x102 semiconducteur
papier 1x1010 isolant
mica 5x1011 insulator
glass 1x1012 insulator
teflon 3x1012 insulator

## Slide 8: Code de valeurs numérique
Réseau SIL (Single In-Line) :
Le 4 et7 indiquent les chiffres significatifs et le 3 la décade de multiplication, ce qui donne 47 x 1000 or 47 KW
La lettre après les chiffres indique la tolérance :
M=±20%, K=±10%, J=±5%, G=±2%, F=±1%.
Details : http://www.vishay.com/docs/31509/csc.pdf
SMD (Surface Mount Device):
Le 1 et d 0 indiquent les chiffres significatifs et le 3 la décade de multiplication, ce qui donne 10 x 1000 or 10 KW
Ref: http://www.lalena.com/audio/electronics/color/
Valeur directe:
Les résistances de grandes dimensions physiques possèdent souvent leur valeur imprimée telle quelle.
Notes: This session only focuses on ohms law

## Slide 9: Valeurs standard des résistances
Electronic Industries Association (EIA) standard E24:
  Le standard E24 spécifie des valeurs de résistances basées sur une tolérance de 5% tolérance (souvent 2% aujourd`hui grâce à des techniques de fabrication plus avancées)
100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200
220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 430
470 | 510 | 560 | 620 | 680 | 750 | 820 | 910
Valeurs standard =
× 10M Ohms (M entier positif ou négatif)
Autres standards: http://www.logwell.com/tech/components/resistor_values.html
Notes: This session only focuses on ohms law

## Slide 10: Exemples de condensateurs
http://www.wordiq.com/definition/Image:Condensators.JPG
Source: Basic Electronics, Bernard Grob
Through-Hole
SMD
Capacitor
Network
Notes: This session only focuses on ohms law

## Slide 11: Exemples de condensateurs variables
Notes: This session only focuses on ohms law

## Slide 12: Code des valeurs
Pour plus :
http://www.twysted-pair.com/capidcds.htm
Ref: http://www.elexp.com/t_capaci.htm
Capacitor Color Code:
http://www.oilfield.de/download/techtabs/electron/ccode001.pdf
4R7 = 4.7 mF 4N7 = 4.7 nF 4P7 = 4.7 pF
or r
http://my.execpc.com/~endlr/markings.html
Notes: Ref: SMT Capacitor Code, Basic Electronics, Bernard Grob, Page - 479

## Slide 13: Valeurs standard
Ref: http://www.aoc.nrao.edu/~pharden/ref/_caps.pdf
Notes: This session only focuses on ohms law

## Slide 14: Exemples d’inducteurs
http://www.wordiq.com/definition/Inductor
Wire-wound Inductors
Wire-wound Inductors
Ferrite drum wire-wound
http://www.epcos.com/inf/30/db/emc_00/01810183.pdf
For More:
http://www.cambion.co.uk/Main/catalogue_inductive.htm
SMT
Notes: This session only focuses on ohms law

## Slide 15: Exemples d’inducteurs variables
http://www.standexelectronics.com/ser308a.htm
http://www.cambion.co.uk/Main/coilform-shielded.htm
Notes: This session only focuses on ohms law

## Slide 16: Code des couleurs
Code alphanumeric (Similaire à celui des condensteurs):
http://www.elexp.com/t_induct.htm
Notes: This session only focuses on ohms law http://www.elexp.com/t_induct.htm

## Slide 17: Combinaisons en série et en parallèle
Notes: This session only focuses on ohms law