## Slide 1: Chapitre II Loi fondamentales

## Slide 2
Relie le courant au travers d’une résistance à la tension à ses bornes.
v = Ri
v = -Ri
Puissance dissipée
p=vi = (Ri)i = Ri2 p=v(v/R)=v2/R
Loi d’Ohm

## Slide 3
Permettent d’étudier la répartition des courants et tensions dans les nœuds et mailles d`un circuit
  Branche : composant électrique élémentaire
  Nœud : point de jonction entre deux ou plusieurs branches
  Maille : chemin électrique fermé (boucle) où chaque nœud est traversé une seule fois
  Maille indépendante : maille qui contient au moins une branche qui n`est pas partagée avec une autre maille
Circuit avec 5 branches, 2 nœuds, 5 mailles








Lois de Kirchhoff
Circuit avec 4 branches, 3 noeuds et 3 mailles

## Slide 4
Relation entre branches, mailles indépendantes et nœuds :
# branches = # mailles indép. + # nœuds - 1

Analyse des circuits
Ex.
9 nœuds
5 mailles
4 mailles indépendantes
12 branches

## Slide 5
Basic Laws of Circuits
Conséquence de la loi de conservation de l’énergie
Deux formulations équivalentes :
  La somme des courants entrants dans un nœud est égale à la somme des courant sortants
  La somme algébriques des courants présents dans un nœud est nulle
11
Loi de Kirchhoff sur les courants
ou Ia + Ib – Ic – Id = 0
Dans la formulation algébrique, ce qui entre est considéré positif et ce qui sort négatif

## Slide 6
-8 A
-3 A
-5 A
-2 A
Exemple : Trouver les courants IW, I X, IY, IZ
IW =
IX =
IY =
IZ =
15
Loi de Kirchhoff sur les courants

## Slide 7
S’applique aussi aux surfaces conductrices qu’on traite comme des nœuds
17
Loi de Kirchhoff sur les courants

## Slide 8
Exemple : Trouver les courants IA, IB, and IC
18
Loi de Kirchhoff sur les courants
Surface 1 : IB = 2A
Nœud 1 : Ic = 0 A
Nœud 2 : IA = 9A
1
2

## Slide 9
Loi de Kirchhoff sur les tensions
En partant de a :
-vs1+vs3-vs2= v1+v2+v4+v3
ou
-vs1-v1+vs3-v2-vs2-v4-v3= 0
Les signes sont inversés si on part dans l’autre sens
Vient aussi de la loi de conservation de l’énergie
Deux formulations équivalentes s’appliquant à une maille
  La somme algébrique des ddp des sources est égale à la somme des ddp ailleurs
  La somme algébriques des ddp par rapport à un point est nulle

## Slide 10
Trouver Vad et Vfc pour le circuit suivant :
Partant de a :
Vad + 30 – 15 – 5 = 0
Vab = - 10 V
Vfc – 12 + 30 – 15 = 0
Vfc = - 3 V
Loi de Kirchhoff sur les tensions
Partant de f :

## Slide 11
Ex. : pour R1 = 4 , R2 = 11 , V = 50 v, P1 = 16 w, trouver R3
Solution:
P1 = 16 w = V1I = R1I2
I = 2 A
V = I(R1 + R2 + R3), ce qui donne :
R1 + R2 + R3 = 50/2 =25, on en déduit :
R3 = 25 – 15 = 10 ohms
, donc :
Loi de Kirchhoff sur les tensions

## Slide 12
Ex. : Pour le circuit suivant , trouver I, V1, V2, V3, V4 et a puissance fournie par la source de 10 v
Partant du point a, et réglant arbitrairement la direction du courant, la loi de kirchhoff sur les tensions donne :
-1*(+10 – V1 – 30 – V3 + V4 – 20 + V2 = 0)
19
Loi de Kirchhoff sur les tensions

## Slide 13
On a : V1 = - 20I, V2 = 40I, V3 = - 15I, V4 = 5I
Ce qui donne :
10 + 20I – 30 + 15I + 5I – 20 + 40I = 0
Ou I = 0.5 A.
Par conséquent :
V1 = - 10 V
V2 = 20 V
V3 = - 7.5 V
V4 = 2.5 V
P10(supplied) = -10I = - 5 W (signe – parce que le courant est absorbé par la borne +)
20
Loi de Kirchhoff sur les tensions
+10 – V1 – 30 – V3 + V4 – 20 + V2 = 0

## Slide 14
Un circuit complexe peut avoir plusieurs mailles
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v1
v2
v4
v3
v12
v11
v9
v8
v6
v5
v7
v10
+
-
“a”
•
Boucle bleue en començant à “a”
- v7 + v10 – v9 + v8 = 0
•
“b”
Boucle rouge en commençant à “b”
+v2 – v5 – v6 – v8 + v9 – v11
– v12 + v1 = 0
Boucle jaune en commençant à “b”
+ v2 – v5 – v6 – v7 + v10 – v11
- v12 + v1 = 0
Loi de Kirchhoff sur les tensions

## Slide 15
v = v1 + v2,
v1 = R1i1 v2 = R2i1
v = (R1 + R2) i1
, et
i1 =
v
(R1 + R2)
Par conséquent : Formule très utilisée!
v1 =
R1
(R1 + R2)
v
Diviseur de tension
Circuits élémentaires

## Slide 16
17
Diviseur de tension à résistances multiples :
V = V1+V2+V3
= R1I+R2I+R3I
= (R1+R2+R3)I
Circuits élémentaires


## Slide 17
VS1 + V1 – VS3 + V2 + VS2 + V4 + V3 = 0
ou
- VS1 - VS2 + VS3 = I(R1 + R2 + R3 + R4)
22
Résistance équivalente
Circuits élémentaires
Partant du point a, et réglant arbitrairement la direction du courant, la loi de kirchhoff sur les tensions donne :
La comparaison avec VS = ReqI donne
VS =
- VS1 - VS2 + VS3 ;
Req =
R1 + R2 + R3 + R4

## Slide 18
On note que :
  La ddp de la source équivalente à deux ou plusieurs sources mises en série est égale à la somme algébrique des ddp individuelles.
  La résistance équivalente à deux ou plusieurs résistances branchées en série est égale à la somme des résistances individuelles.
24
Circuits élémentaires

## Slide 19
Ex. Trouver le courant I dans le circuit suivant :
Le circuit équivalent est :
Par conséquent, I = 1 A
25
Circuits élémentaires

## Slide 20
Diviseur de courant
Circuits élémentaires
Par conséquent :
et

## Slide 21
Circuits élémentaires
Diviseur de courant
On aurait eu aussi

## Slide 22
6
Circuits élémentaires
Autre conséquence :
Si on appelle conductance 1/R, alors mettre deux résistances en parallèle équivaut à additionner leurs conductances.

## Slide 23
On a :
9
Circuits élémentaires
Généralisation à N résistances
et

## Slide 24
Ex. :
14
Circuits élémentaires

## Slide 25
Ex.
17
Circuits élémentaires