## Slide 1
Le principe de superposition
ou
Diviser pour régner

## Slide 2: Principe de superposition
Permet de représenter l’effet global de sources multiples dans un circuit en une somme d’actions individuelles
Applicable uniquement aux circuits linéaires
  Circuits possédant les deux propriétés suivantes :
    Homogéneité
    Additivitié

## Slide 3: Homogénéité
Un système est homogène si la multiplication de l’entrée par une constante multiplie la sortie par la même constante
On peut alors utiliser une source étalon; déterminer la sortie correspondante et généraliser le résultat à une entrée arbitraire par proportionnalité

## Slide 4: Additivité
Un système est additif si sa réponse à la somme de deux valeurs d’entrée arbitraires et égale à la somme des sorties respectives obtenues
Permet de déterminer l’effet d’une entrée complexe, décomposable en composants plus simples, en sommant les effets de composants

## Slide 5
Un système est linéaire s’il est homogène et additif :
  kx1(t) + x2(t)  ky1(t) + y2(t)
  k = constante
La linéarité d’un circuit permet de déterminer l’effet de sources multiples s’y trouvant par une somme pondérée d’effets individuels, plus faciles à connaître
Souvent, un système non linéaire peut être considéré linéaire lorsque soumis à des excitations de faible amplitude (se rappeler les séries de Taylor)
Systèmes linéaires

## Slide 6: Linearité incrémentale
L’équation d’une ligne droite ne définit pas forcément un système linéaire !
y(t) = Ax(t) + B
x1(t)  y1(t) = Ax1(t) + B
x2(t)  y2(t) = Ax2(t) + B
 x1(t)+ x2(t)  y3(t) = A[x1(t)+x2(t)] + B
= A x1(t)+ A x2(t) + B
mais
y1(t)+y2(t) = [Ax1(t) + B]+[Ax2(t) + B]
= Ax1(t)+Ax2(t)+ B(+ ) !
Dans un circuit électrique, le terme constant représente souvent la charge ou courant initial dans un composant
  On peut l’ignorer dans les calculs et l’ajouter à la fin
A
+
+
y(t)
x(t)
B

## Slide 7: Linearité incrémentale
Un système modelé par un système linéaire, plus un biais est dit linéaire incrémental
Notion utile lorsque le biais est constant (cas de systèmes à mémoire, dont les circuit électriques contenant des condensateurs et des inducteurs)

## Slide 8
Exemple : Utiliser le concept de linéarité pour trouver le courant I0 dans le circuit ci-dessous
Supposons que I0 = 1 A. La tension aux bornes de la résistance de 12  est alors 12v et le courant dans la résistance de 6  vaut 2 A. On en déduit que le courant qui traverse la résistance de 11  est de 3 A et la tension à ses bornes est 33V. Cela donne 45v pour Vs, mais pusique la valeur connue est 90 V, on en déduit que I0 = 2 A.

## Slide 9
Example : Dans le circuit ci-dessous, on sait que I0 = 4 A lorsque IS = 6 A. En déduire I0 lorsque IS = 18 A.
Puisque le nouveau courant IS est trois fois plu simportant, le nouveau
I0 l’est aussi, soit 12 A.

## Slide 10
La relation d’entrée-sortie est linéaire!
  En général, les circuits auxquels s’applique la loi d’ohm sont linéaires ou à linéarité incrémentale
Comment savoir si un circuit est linéaire?
La relation est de la forme y=kx

## Slide 11
Procédure
  On considère l’effet de chaque source à tour de rôle, en annulant les autres sources à chaque fois
    Une source de tension est annulée par un court-circuit et une source de courant par un circuit-ouvert
  On additionne les résultats
Principe de superposition
I = I1 + I2

## Slide 12
Example : Trouver I par superposition dans le circuit ci-dessous
On annule IS avant de calculer le courant dans la résistance de 6 . Ensuite, on annule VS et on calcule à noveau le courant dans la résistance. I est égal à la somme des deux courants trouvés.

## Slide 13
IVs = 3 A
Courant total : I = IS + Ivs = 5 A