## Slide 1: Composants à semi-conducteurs
Diodes
Adapté de plusieurs sources sur Internet

## Slide 2: Matériau semi-conducteur
Matériau tel le silicium et le germanium dont les atomes ont quatre électrons sur la couche externe
Cahque atome forme des liaisons covalentes avec ses voisins afin d’avoir 8 électrons sur sa couche externe
Faible conducteur d’électricité sans être un isolant
4
4
4
4
4
4
4
4
4

## Slide 3: Matériau semi-conducteur dopé
Comprend des impuretés ajoutées ayant 3 ou 5 électrons dans la couche externe (dopage p ou n)
Charge + mobile ion négatif fixe Charge - mobile ion positf fixe
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4

## Slide 4: Diode à jonction pn
La diffusion initiale des charges mobiles créé une zone où les ions fixes forment une barrière de potentiel pour de nouveaux déplacements
On peut vaincre ou renforcer la barrière en appliquant une ddp entre les côtés p et n  commutateur électronique ou diode

## Slide 5
Diode à jonction PN:
Diode standard, agit comme conducteur à sens unique
Diode Zener :
Conçue pour opérer dans la région d’avalanche. Permet de générer des tensions de référence
Différents types de diodes

## Slide 6
Diode Schottky :
Conçue pour changer d’état en l’espace de nS (commutation rapide); possède une tension de barrière proche de celle de diodes au Ge
Diode électro-luminescente (LED) :
Conçue pour avoir une tension de barrière large afin que les collisions de charges génèrent des photons.
On peut générer de la lumière allant de l’infrarouge à l’ultra-violet en modulant la largeur de la barrière de potentiel entre 2 et 4 v
Différents types de diodes

## Slide 7
Photodiodes:
Fonctionnement inverse de celui de la LED : on crée un courant électrique en délogeant des électrons dans la barrière de jonction avec des photons.
Deux mode d’utilisation:
Photoélectrique : réponse rapide, mais gain faible; utilisé dans les lecteur de CD et les communications par fibre optiques.
Photovoltaïque : réponse lente, mais gain plus élevé. Utilisé dans les panneaux solaires

Différents types de diodes

## Slide 8
VD = Tension de polarisation
ID = Courant
IS = Courant de fuite en polariastion inverse
VBR = Tension de claquage ou d’avalanche
VD0 = Tension de barrière
VD
ID
(mA-A)
(uA-nA)
VBR
~VD0
IS
Réponse I-V de la diode
VD0 ~6v pour Si, ~.3v pour Ge

## Slide 9: Courant direct et inverse
Le courant au travers d’une jonction pn dépend de la tension appliquée aux bornes
Polarisation directe
  où VT= kT/q avec k la constante de Boltzmann, T la température en oK, q la charge de l’électron et  une constante dépendant des matériaux utilisés ( = 1 dans la majorité des cas)
  À 25oC, VT ~ 26 mV  on atteint vite la saturation en polarisation positive
Polarisation inverse : I ~ -Is

## Slide 10: Circuit redresseur à diode
Durant le cycle positif, la diode conduit; sinon, elle bloque le passage du courant

## Slide 11: Modèle linéaire de la diode
À VD > VD0 : (1~50)
=

## Slide 12: Modèle linéaire de la diode
À faible courant et basse frèquence d’operation, on néglige souvent la rD et la pente devient verticale
=

## Slide 13
Pour VD=VQ>VD0 , une tension variable v(t) génère une variation de courant d’amplitude proportionnelle
Analyse en faible signal avec le modèle linéaire
Le point Q=(VQ, IQ) sert de référence (point de repos)

## Slide 14: Analyse en faible signal AC et DC
En pratique, on sépare les courants AC et DC lors de l’analyse

## Slide 15
Rectificateurs à diodes
Forment la base des circuits d’alimentation

## Slide 16
(a) Schéma électrique (b) circuit equivalent (c) fonction de transfert vo-vs (d) formes d’ondes associées en supposant rD << R
Redresseur simple alternance

## Slide 17
Redresseur double alternance à point milieu
(a) Schéma électrique (b) fonction de transfert vo-vs (c) formes d’ondes associées en supposant rD << R

## Slide 18
(a) Schéma électrique (b) fonction de transfert vo-vs (c) formes d’ondes associées en supposant rD << R
Redresseur double alternance à pont

## Slide 19: Régulation de tension
  Le condensateur agit comme réservoir pour compenser les chutes de tensions de la source AC
  On obtient une tension de sortie plus stable

## Slide 20: Regulation de tension
Même principe pour un montage en pont
Les fluctuations de tension sont encore plus petites puisque le condensateur compense pour un intervalle de temps plus petit

## Slide 21: Démodulateur AM
  Utilisé pour démoduler un signal modulé en amplitude par une sinusoïde (radio AM)
  Appelé aussi détecteur d`enveloppe enveloppe detector
  Circuit commun dans les circuits de télécom

## Slide 22: Ecrêteur de signal
  Limite les variations d’amplitudes
  Peut reposer sur des diodes zener

## Slide 23: Diode de roue libre
Appelée aussi “flyback” ou “catch”
Utilisée avec les charges inductives lorsqu’elles sont commutées
    Prévient la génération d’arcs de tension dans les relais à bobines
    Permet de restituer l’énergie emmagasinée dans les alimentations à découpage d’onde.