## Slide 1: Composants à semi-conducteurs
Transistors
Adapté de plusieurs sources sur Internet, dont le cours GPA325 de l’ETS

## Slide 2: Transistor
Transfer resistor : Permet ce commander un courant par un courant plus faible ou une tension
Deux types communs
  Bipolaire (T.J.B. composé de deux jonctions pn collées tête-bêche (npn ou pnp); conductivité commandée par courant.
  À effet de champ (T.E.C.) comprenant un canal dopé p ou n; conductivité commandée par tension.
vs
TRANSISTOR BIPOLAIRE
T.E.C ou F.E.T

## Slide 3: Transistor bipolaire npn
Trois terminaux : émetteur, base et collecteur

## Slide 4
Analogie hydrolique

## Slide 5
Plusieurs configurations possibles pour l’entrée et la sortie, avec`le 3ème terminal comme référence
Transistors bipolaires PNP et NPN

## Slide 6: Configurations d’utilisation
On prend un des terminaux E, B ou C comme nœud de référence et le nom du montage en est dérivé

## Slide 7
Heat sink
Boîtiers

## Slide 8: Circuit de base
Ib
Ic
Ic = bIb
IE = IC + IB
b entre 20 et 250
VC = VCC - ICRC
VB = VE + VBE
VBE = 0.7 V for Si, 0.3v for Ge

## Slide 9: Régions de fonctionnement
 | JONCTION BASE-COLLECTEUR | 
JONCTION BASE-ÉMETTEUR | VBC > 0 | VBC < 0
VBE > 0 | SATURATION ( Interrupteur fermé ) | Région active directe AMPLIFICATION
VBE < 0 | Région active inverse ( Mode rarement utilisé ) | BLOCAGE ( Interrupteur ouvert )

## Slide 10: POLARISATION
Permet de fonctionner dans une région d’intérêt
Q = point de polarisation ou de fonctionnement : relie la droite de charge à iB en l’absence de signal d`entrée
Droite de charge : VC = VCC - ICRC

## Slide 11: Polarisation en mode émetteur commun
RE fait que toute variation de IE (ou IC) due à l’effet de b est compensée par une variation équivalente de IB

## Slide 12: Polarisation par diviseur de tension
Technique de polarisation très pupulaire
Le diviseur formé parR1 et R2 fixe VB
VB = VE + VBE
VB  VCCR2/(R1+R2)
RIN  RE

## Slide 13: AMPLIFICATEUR À TRANSISTOR
+10 V
1 kW
10 kW
2,2 kW
3,6 kW
100 kW
100 mV
+6,04 V
+1,1 V
0
0
+1,8 V
signal d’entrée C.A faible => signal de sortie C.A. amplifié
Plusieurs modes possibles en fonction de Q

## Slide 14: Amplificateur en classe A

## Slide 15: Commutateur

## Slide 16: Condensateurs de couplage et de découplage
Source C.C.
Signal C.A.
Signal amplifié C.A.
C.A + C.C.
C1, C2 Condensateurs de couplage
C3 Condensateur de découplage

## Slide 17: Condensateur de découplage
Bon découplage:
XC < 0.1 R
XC
R
Masse virtuelle
Sert à mettre un point du circuit à la masse en alternatif sans qu’il soit mis à la masse en continu

## Slide 18: Transistor à effet de champ
Trois terminaux : source, gâchette et drain
La version MOS-FET isole la gâchette du canal avec un oxyde métallique

## Slide 19: Transistor TEC («FET»)
Compétiteur du transistor bipolaire
Courant de sortie piloté par tension

## Slide 20: Transistor TEC («FET»)
AVANTAGES
Source de courant commandée par tension
Haute impédance d’entrée
+ stable en température
+ facile à fabriquer
Haute impédance d’entrée
Plus efficace en puissance car résistance dynamique plus faible
DÉSAVANTAGES
Sensible à l’électricité statique
Courbes de sortie moins linéaires
Réponse en fréquence limitée par la capacité à la grille

## Slide 21: POLARISATION

## Slide 22: Amplif. JFET Source commune
Avec polarisation diviseur de tension
RD
R2
+VDD
R1
RS
vin
RL
vout
rd = RD RL
A = gmrd

## Slide 23: Amplificateur suiveur
RD
R2
+VDD
R1
RS
vin
RL
vout
rs = RS RL
A =
gmrs
1 + gmrs

## Slide 24: Commutateur à MOSFET